## Slide 1: CATs++ Boosting Cost Aggregation with Convolutions and Transformers
논문 발표

## Slide 2: 1. 논문 개요
Cost aggregation
두 개 이상의 이미지에서 추출한 feature를 매칭시켜서 얻은 match score를 집계하는 과정
집계 중에 연관성이 높은 match score만을 남기고 match score가 낮은 것은 필터링을 실시

## Slide 3: 1. 논문 개요
Transformer를 이용한 Cost aggregation을 사용하는 모델 CNN 모델 대비 더 뛰어난 성능을 보임
SCOT
DHPF
CATs

## Slide 4: 2. 모델
Feature extraction
소스 이미지와 타겟 이미지를 input
같은 가중치를 가지는 CNN 모델을 이용해서 dense feature map을 추출

## Slide 5: 2. 모델

## Slide 6: 2. 모델
Cost Computation
두 이미지의 local features를 matching해서 match score를 계산한 후 정규화한 후, Relu를 실시

## Slide 7: 2. 모델

## Slide 8: 2. 모델
Transformer Aggregator
변형된 Transformer 모델을 이용해서 cost aggregation을 계산

## Slide 9: 2. 모델

## Slide 10: 2. 모델
상관 관계 맵을 더 효과적으로 처리하고 이후 계산 단계에서 더 나은 결과를 얻기 위해 초기 단계에서 적용되는 작은 합성곱 계층
Early Convolution layer

## Slide 11: 2. 모델

## Slide 12: 2. 모델
Efficient Transformer Aggregator
상관 관계 맵에서 노이즈가 많거나 모호한 매칭 점수를 개선하고 정제

## Slide 13: 2. 모델

## Slide 14: 2. 모델
Efficient Transformer Aggregator
Self-attention 메커니즘 때문에 토큰의 수와 특성 차원성에 대해 제곱 복잡도를 가짐
QKV 투영과 FFN이 상대적으로 더 많은 계산 부담을 가져온다고 판단, 해당 계산 부담을 줄이는 구조를 고안

## Slide 15: 2. 모델

## Slide 16: 2. 모델
Efficient Transformer Aggregator

## Slide 17: 2. 모델

## Slide 18: 2. 모델
Efficient Transformer Aggregator

## Slide 19: 2. 모델

## Slide 20: 2. 모델
Efficient Transformer Aggregator

## Slide 21: 2. 모델

## Slide 22: 2. 모델

## Slide 23: 3. 실험과 결과

## Slide 24: 3. 실험과 결과
Multi level feature를 활용함으로써 성능이 뚜렷하게 향상

## Slide 25: 3. 실험과 결과
Fine Tuning을 하지 않은 모델의 경우 encoder의 개수가 늘어남에 따라 PCK가 증가하는 경향을 보임
하지만 Fine Tuning을 한 모델의 경우 오히려 encoder가 1개일때 가장 높은 PCK를 보임

## Slide 26: 3. 실험과 결과
Data augmentation을 함으로써 성능이 뚜렷하게 향상되는 것을 확인

## Slide 27: 4. 결론
트랜스포머 기반 비용 집계 네트워크(CATs) 첫 제안
입력 특성 간 매칭 점수 집계 기능 도입
다양한 네트워크 구조 설계 적용 (Appearance Affinity Modelling, Multi-level Aggregation 등)
PF-PASCAL과 Spair-71k 데이터셋에서 SOTA 모델 달성

## Slide 28: 감사합니다